化学品安全技术说明书（液氨）
根据GB16483—2000编写
第一部分    化学品及企业标识
化学品中文名：氨；氨气(液氨)
化学品英文名：ammonia
企业名称：沙洋秦江化工有限公司
地址：湖北省荆门市沙洋县汉津大道71号
邮编：448200
企业电话号码：（0724）8562504（传真）；（0724）8561648
国家应急咨询电话：（0532）83889090
技术说明书编码：2004001
生效日期：2004年10月1日
 
第二部分     成分/组成信息
化学品分类：纯品
主要成分：氨
CAS号：7664－41－7（无水）
分子式：H3N；NH3
相对分子质量：17.03（国际原子量）
 
第三部分　　　　　危 险 性概 述
危险性类别：根据《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690－92）的分类，将该物质划为第2.3类有毒气体。
侵入途径：食入，吸入，皮肤及眼睛接触。
健康危害：低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度氨可造成组织溶解坏死，中毒严重者可引起死亡。
燃爆特性：空气中遇明火、高热能引起燃烧，与氧、氯混合易发生爆炸。
环境影响：对环境有严重危害，对水体、土壤和大气可造成污染。
 
第四部分　　　急 救 措 施
皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量清水或2%硼酸液彻底冲洗，然后立即就医。
眼睛接触：立即提眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，立即就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医。
食入：立即就医；勿催吐。
 
第五部分　　　　消 防 措施
危险特性：与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸；与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应；若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
预防措施：严禁烟火；配备全面罩过滤式防毒面具（或全面罩送风呼吸器）、全套自给式呼吸器（带有送风源、头盔、面罩）、护目镜、抗氨渗防护服（手套、围裙、足靴）、灭火器材、应急淋浴设施及眼药水；使用防爆型照明通风设备。
灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。
灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火；切断气源；若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰；喷水冷却容器，可能的情况下将容器从火场移至空旷处处理。
 
第六部分　　　泄 漏 应 急处 理
个体防护及安全预防措施：氨浓度超标的场合，应穿戴全面罩过滤式面具（或全面罩送风呼吸器）、护目镜及抗氨渗防静电防护服（手套、围裙、足靴）；氨气浓度严重超标的场合，应穿戴全套自给式呼吸器（带有送风源）；配备应急淋浴设施及眼药水；储罐区最好设稀酸喷洒设施；使用防爆型的通风系统和设备；构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。
泄漏应急处理及消除方法：现场通风，加速扩散；若气体在钢瓶内泄漏而无法堵漏时，将其移至安全区域修补或处理；若液体泄漏，可让其汽化，隔离泄漏现场；处理工作应于高处或上风处进行；应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿全身防护服；气体浓度过高时，应撤离现场；切断火源；建议尽可能切断泄漏源；迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即设150m隔离带，在下风处长1公里、宽0.4公里的范围内撤离所有人员；高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解，然后抽排（室内）或强力通风（室外）；如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内；漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
 
第七部分       操作处置与储存
操作处置注意事项：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风；操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程；建议操作人员佩戴过滤式防毒面具(半面罩)，戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套；远离火种、热源，工作场所严禁烟火；防止气体泄漏到工作场所空气中；避免与氧化剂、次氯酸漂白剂等酸类、卤素、金、银、钙、汞接触；搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。
储存注意事项：谨防容器受损；本品适宜室外或单独存放，室内储存应置于阴凉、通风处；远离火种、热源、库温不宜超过30℃；避易燃物，与其他化学物品分开存放，切忌混储，尤其是各类氧化剂、次氯酸物、碘和酸、食用化学品；采用防爆型照明、通风设施；禁止使用易产生火花的机械设备和工具；储区应备有泄漏应急处理设备；配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备；设立适当的警告标志，限制无关人员进入。
 
第八部分      暴露控制/个体防护
中国MAC：30mg/m3（空气中）；0.02mg/l（水中，以NH3计）
前苏联MAC：20mg/m3（空气中，工作场所）；0.2mg/m3（空气中，居住区）；2.0mg/ml（水中，生活用水）
美国TLV－TWA：OSHA50ppm,34mg/m3；ACGIH25ppm,17mg/m3（空气中）
英国TWA：18mg/m3（空气中）
美国TLV－STEL：ACGIH35ppm,24mg/m3
德国MAK：35mg/m3（空气中）
监测方法：纳氏试剂比色法；用硫酸吸收取样，用离子导电层析法测定。
工程控制：容器严加密闭；提供充分的局部排风和全面通风；提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）；紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防氨渗防静电工作服。
手防护：戴橡胶耐酸碱手套。
其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水；工作完毕，淋浴更衣，保持良好的卫生习惯。
 
第九部分　　　　理 化 特性
外观与性状：无色、强碱性、极易挥发的气体、有刺激性恶臭气味。
相对密度（水＝1）：0.82（－79℃）
相对密度（空气＝1）：0.6
熔点：－77.7℃
沸点：－33.5℃
爆炸上限%（V/V）：27.4%
爆炸下限%（V/V）：15.7%
饱和蒸气压：506.62kpa（4.7℃）
临界温度：132.5℃
临界压力：11.4Mpa
辛醇/水分配系数：无资料
闪点：无资料　　　
引燃温度：651℃　　　
溶解性：易溶于水、乙醇
主要用途：用作致冷剂及制取铵盐和氮肥。
 
第十部分　稳定性和反应活性
稳定性：稳定
聚合危害：不聚合
避免接触的条件：烟火、高温热源
禁忌物：卤素、酰基氯、酸类、氯仿、次氯酸漂白剂、强氧化剂、金、银、钙、汞
燃烧（分解）产物：氧化氮、氨
 
第十一部分　毒 理 学 资料
急性毒性：（LD50）350mg/kg(大鼠经口)；（LC50）1390mg/m3,4小时（大鼠吸入）
亚急性与慢性毒性：大鼠，20mg/m3，24小时/天，84天，或5－6小时/天，7个月，出现神经系统功能紊乱，血胆碱酯酶活性抑制等。
刺激性及致死性：暴露于72ppm5分钟后，鼻、咽受到刺激；暴露于500ppmm30分钟后，上呼吸道受到刺激，出现流泪、脉搏加快、血压增高；暴露于1000ppm以上，可引起死亡；大量接触致慢性呼吸道病；2%氨水污液接触皮肤15分钟后，引起灼烧感和起水泡；70ppm蒸汽刺激眼睛，如不及时用水冲洗，会部分或全部失明；误服，灼烧喉胃，引起呕吐，并能致死；家兔经眼100mg,重度刺激。
致突变性：（微生物致突变性）大肠杆菌1500ppm/3小时；（细胞遗传学分析）大鼠吸入1980µg/m3/16周。
 
第十二部分　　　生 态 学资 料
生态学资料：该物质对环境有严重危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。
 
第十三部分　　　废 弃 处置
废弃物性质：危险废物。
废弃物处置方法：先用水稀释，再加盐酸中和，然后放入废水系统。
 
第十四部分　　　运 输 信息
CN编号：23003
UN编号：1005
包装标志：有毒气体
包装类别：II类包装
包装方法：钢质气瓶
运输注意事项：液氨，须贴“毒气”标签，严禁航空客运运输；＞50%的氨溶液，须贴“不易ran气体”，严禁航空客运运输；35~50%的氨溶液，须贴“不燃气体”标签，限量运输；10~35%的氨溶液，须贴“腐蚀”标签，限量运输；本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准；采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽；钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉，高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动；运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材；装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸；严禁与氧化剂、酸类、卤类、食用化学品等混装混运；夏季应早晚运输，防止日光曝晒；中途停留时应远离火种、热源、公路运输时要按照规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留；铁路运输时要禁止溜放。
 
第十五部分　　　法 规 信息
 
《危险化学品安全管理条例》（2002年1月9日国务院发布），《工作场所安全使用化学品规定》（［1996］劳部发423号）等法规，针对化学危险品的安全生产、使用、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。
《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92），将该物质划分为第2.3类有毒气体。
 
第十六部分　　其 它 部 分
参考文献：
《化学品安全技术说明书编写规定》（GB16483-2000）；
《化学危险品最新实用手册》，劳动部劳动情报文献中心组织编写，刘德辉主编，中国物资出版社，1995年；
《有毒化学品卫生与安全实用手册》，王自齐，化学工业出版社，1993年；
《化工安全与环境》，1999年16期。
www.chinasafety.gov.cn，国家安全生产监察管理局
www.safe001.com，安全第一网
编写时间：2004年10月1日
编写人：王成洪
编写部门：沙洋秦江化工有限公司安全科
数据审核单位：沙洋秦江化工有限公司安全生产委员会
发布日期：2004年10月1日